|  | Zapytanie ofertowe nr 28/2020 |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 24.11.2020r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Zakup i dostawa KAMERY TERMOWIZYJNEJ w ramach projektu „Moje CV moją szansą na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kamery termowizyjnej o parametrach nie gorszych niż:

| KAMERA TERMOWIZYJNA - 1 szt. |
| --- |
| Producent ……………………Nazwa/ Model …………………… Rok produkcji ……… (wypełnia Wykonawca) |
| Niewskazanie producenta i pełnego oznaczenia oferowanego sprzętu w sposób stosowany przez producenta i pozwalający jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego sprzętu z określonymi w zapytaniu ofertowym wymogami skutkować może odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią zapytania ofertowego |
| Lp. | Parametr | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | kamera do zastosowania w budownictwie |  |
|  | Rozdzielczość obrazu termowizyjnego | min.200 x 160 pikseli |  |
|  | Zakres mierzonych temperatur | Od -20°C do +550°C |  |
|  | Ostrość obrazu | stała |  |
|  | Czułość termiczna | <60 mK |  |
|  | ilość czujników temperatury (szt.) | min.43200 |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna (IFOV) | 3,4 mrad |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu | 9 Hz |  |
|  | Wyświetlacz | Kolorowy LCD 3" |  |
|  | Dokładność | ±2°C |  |
|  | Czas pracy baterii | min. 3 godz. w temp. otoczenia |  |
|  | Zakres temperatur pracy | -15°C do +50°C |  |
|  | Dodatkowe wymagania: | format termogramów i zdjęć - .jpg, pamięć – min. 400 zdjęć, funkcja: obraz w obrazie, komunikacja – wifi, Wyposażenie: nieodkształcalna walizka transportowa, oprogramowanie, certyfikat kalibracji, bateria z ładowarką, kabel USB |  |

Data: ..........................................  					     Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

Uwaga:

- kolumny 1-3 stanowią opis przedmiotu zamówienia i nie podlegają zmianom;

- kolumnę 4 wypełnia Wykonawca;

- należy podać parametry oferowanego towaru (Zamawiający nie dopuszcza zapisów typu: „zgodnie”, „spełnia” czy „tak”);

- określony w tabeli opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że Wykonawca może zaoferować towar charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznym. Wykonawca powinien określić producenta artykułu oraz nazwę, model oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanego produktu w kolumnie (opis oferowanego towaru).