|  | Zapytanie ofertowe nr 18/2020 |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 09.07.2020r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Zakup i dostawa dwóch tachimetrów elektronicznych w ramach projektu pn.”Czesko-polska szkoła renowacji zabytków” finansowanego przez Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Osi Priorytetowej 3 - Edukacja i kwalifikacje

| Oferowany sprzęt : Tachimetr elektroniczny - 2 szt. |
| --- |
| Tachimetr elektroniczny | Producent ……………………Nazwa/ Model …………………… Rok produkcji ……… (wypełnia Wykonawca) |
| Niewskazanie producenta i pełnego oznaczenia oferowanego sprzętu w sposób stosowany przez producenta i pozwalający jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego sprzętu z określonymi w zapytaniu ofertowym wymogami skutkować może odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią zapytania ofertowego |
| Lp. | Parametr | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
|  | Zasięg pomiaru na pojedynczy pryzmat | 3000m |  |
|  | Dokładność pomiaru na pryzmat | 1.5 mm + 2 ppm |  |
|  | Zasieg pomiaru bez pryzmatu | 500 m |  |
|  | Dokładność pomiaru bez pryzmatu | 2 mm + 2 ppm |  |
|  | Wodoodporność | IP66 |  |
|  | Dokładność pomiaru kąta | 5” |  |
|  | Porty | RS-232, USB (obsługa pendrive’a) |  |
|  | Wyświetlacz | minimum jednostronny, LCD, podświetlany z regulacją kontrastu |  |
|  | Klawiatura | Minimum 10 klawiszy + 4 klawisze kierunkowe |  |
|  | Pionownik | W korpusie instrumentu, optyczny bądź laserowy |  |
|  | Temperatura pracy | -20°C do 50°C |  |
|  | Kompensator | Dwuosiowy, cieczowy, zakres ±3’ |  |
|  | Powiększenie lunety | 30x |  |
|  | Minimalna ogniskowa | 1.5 m |  |
|  | System odczytowy | Enkoder absolutny |  |
|  | Bateria litowo-jonowa | Baterie zapewniające przynajmniej 26 godzin pracy |  |
|  | Pamięć | 50 000 pkt lub 4 GB pamięci na system operacyjny i dane |  |
|  | Akcesoria w zestawie | waliza transportowa, ładowarka dwustanowiskowa, akumulator, instrument, instrukcja w języku polskim |  |

Data: ..........................................  					     Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

Uwaga:

- kolumny 1-3 stanowią opis przedmiotu zamówienia i nie podlegają zmianom;

- kolumnę 4 wypełnia Wykonawca;

- należy podać dokładne wartości parametrów oferowanego sprzętu (Zamawiający nie dopuszcza zapisów typu: „zgodnie”, „spełnia” czy „tak”);

- określony w tabeli opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że Wykonawca może zaoferować towar charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznym. Wykonawca powinien określić producenta sprzętu oraz nazwę, model oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanego sprzętu w kolumnie (opis oferowanego towaru).